MC2010-D经济型压力开关（单刀单掷）

MC2010经济型压力开关采用独特的活塞隔膜的工作原理设计，将活塞技术的高耐压和隔膜技术的精确性结合起来，使这些开关工作时具有高的灵敏度，重复性的范围是最高设定点2-5％。MC2010-D经济型压力开关是一种结构小巧、使用灵活方便的单刀单掷的压力开关，它内置活塞与精密弹簧相连，当压力变化时，弹簧伸缩量发生相应变化。当压力达到设定值时，产品会触发预设的机械结构并发出开关信号。它的开关输出形式为单刀单掷。

- 特点：

结构紧凑

接线方便

测量范围广

高重复性

常开或常闭的单刀单掷触点

触点容量大

可用于水、油、气压的压力控制

- 技术参数：

迟滞：10-20%预设（25-35%，1-5%可选）

误差：3%设定值

重复性：±3%

输出：常开或常闭的单刀单掷触点，容量110VA

存放及工作温度：-45~130℃

防护等级：IP65

电气连接：6.3*0.8插片

工作寿命：100万次

过程连接：镀锌钢或不锈钢

最大耐压：膜片型30MPa，活塞型60MPa

- 测量范围：

| 型号： | 含意 |
| --- | --- |
| MC2010-D- | 03 | 0.03-0.3MPa |
|  | 04 | 0.1-0.4MPa |
|  | 05 | 0.06-0.6MPa |
|  | 06 | 0.5-1.5MPa |
|  | 07 | 0.1-1.3MPa |
|  | 08 | 1.6-4MPa |
|  | 09 | 0.4-2.8MPa |
|  | 10 | 4.1-7MPa |
|  | 11 | 0.6-6MPa |
|  | 12 | 7.1-10MPa |
|  | 13 | 5-15MPa |
|  | CS/SS | 镀锌钢/不锈钢 |
|  | C（XX） | 螺纹形式（常用为外螺纹M20*1.5,G1/4,M14*1.5等，可根据客户要求定制） |
|  | O/C | 常开型/常闭型 |
|  | A/B/C | 电气出线形式（见下图） |